## Slide 1: 아두이노 프로그래밍
강사: 김영준 목원대학교 겸임교수
헬로앱스 (www.helloapps.co.kr)
2일차 – Part4 아날로그 키패드
활용하기

## Slide 2: 키패드 센서 연결
키패드 센서를 아날로그 0핀에 연결합니다.
0번

## Slide 3: 키패드 센서 값 확인하기
• 아날로그 0번 핀에 키패드 센서를 연결합니다.
• 아날로그 센서값 확인하는 기본 코드를 작성하여 센서값을 확인해 봅니다.
void setup()
{
}
void loop()
{
a0 = AnalogRead(0)
PrintLine(a0)
Delay(100)
}

## Slide 4: 키패드 센서 값 확인하기
• 각 버튼별 센서값을 종이에 기록합니다.
버튼 색상 | 센서 값
노랑 | 
빨강 | 
흰색 | 
초록 | 
파랑 | 

## Slide 5: 키패드 센서 값 확인하기
• 측정된 센서 값에 대해 각각 -10을 한 값과 +10을 한 값을 계산합니다.
버튼 색상 | 센서 값 | -10값 | +10 값
노랑 | (예) 254 | (예) 244 | (예) 264
빨강 |  |  | 
흰색 |  |  | 
초록 |  |  | 
파랑 |  |  | 

## Slide 6: 버튼값 리턴 함수 구현하기
• 키패드 버튼이 눌려지면 각각 1번 부터 5번까지 번호가 출력되도록 합니다.
void loop()
{
pin = 0
a = AnalogRead(pin)
if (a> 608 && a<628)
{
PrintLine(1)
}
else if (a> 797 && a< 816)
{
PrintLine(2)
}
else if (a> 895 && a<915)
{
PrintLine(3)
}
else if (a> 666 && a<686)
{
PrintLine(4)
}
else if (a> 724 && a<744)
{
PrintLine(5)
}
Delay(100)
}

## Slide 7: 버튼값 리턴 함수 구현하기
• int KeyPad(int pin) 이름으로 함수를 정의합니다.
• 핀번호를 인수로 받습니다.
• 키패드 버튼이 눌려지면 각각 1번 부터 5번까지 번호가 리턴되도록 합니다.
• 키패드 버튼이 눌려지지 않으면 -1이 리턴되도록 합니다.
void loop()
{
a0 = KeyPad(0)
PrintLine(a0)
Delay(100)
}
int KeyPad(int pin)
{
res = -1
a = AnalogRead(pin)
if (a> 608 && a<628)
{
res = 1
}
else if (a> 797 && a< 816)
{
res = 2
}
else if (a> 895 && a<915)
{
res = 3
}
else if (a> 666 && a<686)
{
res = 4
}
else if (a> 724 && a<744)
{
res = 5
}
return res
}

## Slide 8: 다른 프로그램에서 사용할 수 있도록 라이브러리로 만들기
• 라이브러리로 사용하여면 C 문번에 맞게 수정해야 합니다.
• 프로그램에 해당 함수만 남겨 놓고 다른 프로그램은 모두 삭제합니다.
• 프로그램을 AnalogKeyPad.h 파일로 저장합니다.
int KeyPad(int pin)
{
int res = -1;
int a = analogRead(pin);
if (a> 608 && a<628)
{
res = 1;
}
else if (a> 797 && a< 816)
{
res = 2;
}
else if (a> 895 && a<915)
{
res = 3;
}
else if (a> 666 && a<686)
{
res = 4;
}
else if (a> 724 && a<744)
{
res = 5;
}
return res;
}

## Slide 9: 다른 프로그램에서 라이브러리 불러오기
• 새로운 스크립트 파일을 생성합니다.
• 프로그램 상단에 #include <AnalogKeyPad.h> 를 추가합니다.
• KeyPad 함수를 활용합니다.
#include <AnalogKeyPad.h>
void setup()
{
}
void loop()
{
a0 = KeyPad(0)
PrintLine(a0)
Delay(100)
}

## Slide 10: 실습: 가청주파수 테스트 장치 만들기
• 디지털 2번에 스피커를 연결합니다.
• 프로그램 상단에 #include <AnalogKeyPad.h> 를 추가합니다.
• 키패드 1번은 진동수를 100씩 증가시킵니다.
• 키패드 2번은 진동수를 100씩 감소시킵니다.
• 현재의 진동수를 화면에 출력하고 소리를 발생시킵니다.

## Slide 11: 실습: 가청주파수 테스트 장치 만들기
#include <AnalogKeyPad.h>
freq = 0
void setup()
{
}
void loop()
{
a0 = KeyPad(0)
if (a0 == 1)
{
freq = freq + 100
PrintLine(freq)
}
else if (a0 == 2)
{
freq = freq - 100
PrintLine(freq)
}
Tone(2, freq, 1000)
Delay(100)
}

## Slide 12: 실습: 5음계 오르간 연주장치 만들기
• 버튼이 눌려지는 동안 계속 음이 연주됩니다.
• 도: 262 (진동수)
• 레: 294 (진동수)
• 미: 330 (진동수)
• 파: 349 (진동수)
• 솔: 392 (진동수)

## Slide 13: 실습: 5음계 오르간 연주장치 만들기
#include <AnalogKeyPad.h>
void setup()
{
}
void loop()
{
a0 = KeyPad(0)
if (a0 == 1)
{
//도 262
Tone(2, 262, 200)
}
else if (a0 == 2)
{
//레 294
Tone(2, 294, 200)
}
else if (a0 == 3)
{
//미 330
Tone(2, 330, 200)
}
else if (a0 == 4)
{
//파 349
Tone(2, 349, 200)
}
else if (a0 == 5)
{
//솔 392
Tone(2, 392, 200)
}
Delay(100)
}

## Slide 14: 실습: 5음계 피아노 연주장치 만들기
• 버튼이 눌려지면 0.5초 동안만 음이 연주됩니다.
• 도: 262 (진동수)
• 레: 294 (진동수)
• 미: 330 (진동수)
• 파: 349 (진동수)
• 솔: 392 (진동수)

## Slide 15: 실습: 5음계 피아노 연주장치 만들기
#include <AnalogKeyPad.h>
Pressed = false
void setup()
{
}
void loop()
{
a0 = KeyPad(0)
if (a0 == 1 && Pressed == false)
{
//도 262
Tone(2, 262, 500)
Delay(500)
}
else if (a0 == 2 && Pressed == false)
{
//레 294
Tone(2, 294, 500)
Delay(500)
}
else if (a0 == 3 && Pressed == false)
{
//미 330
Tone(2, 330, 500)
Delay(500)
}
else if (a0 == 4 && Pressed == false)
{
//파 349
Tone(2, 349, 500)
Delay(500)
}
else if (a0 == 5 && Pressed == false)
{
//솔 392
Tone(2, 392, 500)
Delay(500)
}
if (a0 > 0)
Pressed = true
else
Pressed = false
Delay(100)
}