## Slide 1: ST 모드에서 센서값 전송하기
김영준
헬로앱스 (www.helloapps.co.kr)
WiFi 시리얼 보드 활용가이드

## Slide 2: WiFi 코딩 업로드 전 준비사항
항상 WiFi 보드의 리셋 버튼을 클릭하여 보드를 초기화 해 놓고 아두이노 프로그램을 업로드 해야 한다.
리셋버튼을
눌러 전원
초기화
리셋버튼이 눌려지면 WiFi 보드에서 실행중인
프로그램이 종료되고 다시 시작할 준비 상태가 됨

## Slide 3
ST 모드에서
아두이노 센서값 전송하기

## Slide 4: 아날로그 센서 연결하기
아날로그 0번에 아무 아날로그 센서 하나를 연결한다.
본 예시에서는 조도센서를 연결하였다.
0번
(A0)

## Slide 5: 아날로그 센서 값을 읽어서 전송하기
Loop 함수에 다음과 같이 읽기 및 전송 명령어를 추가한다.
void setup()
{
  Serial.begin(115200);
  delay(200);
  wifi.begin(9600);
  delay(500);
  wifi.SSID("HelloApps");
  delay(200);
  Serial.print(wifi.Message());
  wifi.Password("HelloApps");
  delay(200);
  Serial.print(wifi.Message());
  wifi.ConnectAP();
  delay(500);
  Serial.print(wifi.Message());
  wifi.BeginServer();
  delay(500);
  Serial.print(wifi.Message());
}
wifi.WiFiWrite() 명령어는 외부로 값을
전송한다.
void loop()
{
int a = analogRead(0);
wifi.WiFiWrite(a);
delay(200);
}

## Slide 6: 웹브라우저에서 페이지를 다시 불러온다.
새로고침으로 웹 페이지를 갱신해 본다.
Write Data 항목에
조도 센서 값이 표시된다.

## Slide 7
센서이름과 센서값 같이
전송하기

## Slide 8: 센서 이름과 값을 같이 전송하기
Loop 함수에 다음과 같이 수정된 전송 명령어를 추가한다.
void setup()
{
  Serial.begin(115200);
  delay(200);
  wifi.begin(9600);
  delay(500);
  wifi.SSID("HelloApps");
  delay(200);
  Serial.print(wifi.Message());
  wifi.Password("HelloApps");
  delay(200);
  Serial.print(wifi.Message());
  wifi.ConnectAP();
  delay(500);
  Serial.print(wifi.Message());
  wifi.BeginServer();
  delay(500);
  Serial.print(wifi.Message());
}
wifi.WiFiWrite() 명령어에서는 이름과
값을 같이 전송할 수 있다.
void loop()
{
int a = analogRead(0);
wifi.WiFiWrite("CDS", a);
delay(200);
}

## Slide 9: 센서 이름과 값을 같이 전송하기
새로고침으로 웹 페이지를 갱신해 본다.
Write Data 항목에
이름과 센서 값이
같이 표시된다.

## Slide 10
여러 센서값 전송하기

## Slide 11: 여러 센서 값을 동시에 전송하기
Loop 함수에 다음과 같이 수정된 전송 명령어를 추가한다.
void setup()
{
  Serial.begin(115200);
  delay(200);
  wifi.begin(9600);
  delay(500);
  wifi.SSID("HelloApps");
  delay(200);
  Serial.print(wifi.Message());
  wifi.Password("HelloApps");
  delay(200);
  Serial.print(wifi.Message());
  wifi.ConnectAP();
  delay(500);
  Serial.print(wifi.Message());
  wifi.BeginServer();
  delay(500);
  Serial.print(wifi.Message());
}
void loop()
{
int a0 = analogRead(0);
int a1 = analogRead(1);
wifi.WiFiWrite("CDS", a0);
delay(100);
wifi.WiFiWrite("PSD", a1);
delay(200);
}

## Slide 12: 여러 센서 값을 동시에 전송하기
새로고침으로 웹 페이지를 갱신해 본다.
Write Data 항목에
여러 개의 센서값이
같이 표시된다.

## Slide 13
센서 읽기와 LED 제어
동시에 하기

## Slide 14: 센서 읽기와 LED 제어 동시에 하기
센서값 전송과 LED 제어 동시에 하기
void setup()
{
  Serial.begin(115200);
  delay(200);
  wifi.begin(9600);
  delay(500);
  wifi.SSID("HelloApps");
  delay(200);
  Serial.print(wifi.Message());
  wifi.Password("HelloApps");
  delay(200);
  Serial.print(wifi.Message());
  wifi.ConnectAP();
  delay(500);
  Serial.print(wifi.Message());
  wifi.BeginServer();
  delay(500);
  Serial.print(wifi.Message());
}
void loop()
{
int a = analogRead(0);
wifi.WiFiWrite("CDS", a);
String s = wifi.WiFiRead();
if (s.length() > 0)
{
Serial.println(s);
if (s == "on")
digitalWrite(13, HIGH);
else if (s == "off")
digitalWrite(13, LOW);
}
delay(200);
}