## Slide 1: 10시간 마다 연결 다시하기
김영준
헬로앱스 (www.helloapps.co.kr)
WiFi 시리얼 보드 활용가이드

## Slide 2: 데이터 이름과 값 전송하기
int num = -1;
unsigned long reset_cnt = 0;
void loop()
{
//WiFi 모듈을 리셋시키기 위해 카운트를 증가시킨다.
reset_cnt = reset_cnt + 1;
//10시간 마다 초기화
if (reset_cnt > 36000)
{
//WiFi 연결을 해제한다.
wifi.DisconnectAP();
delay(1000);
Serial.print(wifi.Message());
delay(1000);
//다시 연결한다.
wifi.ConnectAP();
delay(500);
Serial.print(wifi.Message());
reset_cnt = 0;
return;
}
//30 sec
num = (num + 1) % 30;
Serial.println(num);
String s = wifi.WiFiRead();
if (s.length() > 0)
{
Serial.println(s);
}
if (num == 0)
{
int a0 = analogRead(0);
wifi.Send(a0);
delay(500)
Serial.print(wifi.Message());
}
delay(1000);
}
#include <HelloWiFi.h>
HelloWiFi wifi(10, 11);
void setup()
{
Serial.begin(115200);
delay(200);
wifi.begin(9600);
delay(500);
wifi.SSID("HelloApps");
delay(200);
Serial.print(wifi.Message());
wifi.Password("HelloApps");
delay(200);
Serial.print(wifi.Message());
wifi.ConnectAP();
delay(500);
Serial.print(wifi.Message());
wifi.Host("spl3d.azurewebsites.net");
delay(200);
Serial.print(wifi.Message());
wifi.Port("80");
delay(200);
Serial.print(wifi.Message());
wifi.Path("/iot/data.aspx");
delay(200);
Serial.print(wifi.Message());
Serial.println("http://spl3d.azurewebsites.net/iot/data.aspx");
wifi.UserID("12345");
delay(200);
Serial.print(wifi.Message());
}