## Slide 1: 30초 마다 재접속 하기
김영준
헬로앱스 (www.helloapps.co.kr)
WiFi 시리얼 보드 활용가이드

## Slide 2
#include <HelloWiFi.h>
HelloWiFi wifi(10, 11);
void setup()
{
Serial.begin(115200);
delay(200);
wifi.begin(9600);
delay(500);
wifi.SSID(“HelloApps");
delay(200);
Serial.print(wifi.Message());
wifi.Password("HelloApps");
delay(200);
Serial.print(wifi.Message());
//wifi.ConnectAP();
//delay(500);
//Serial.print(wifi.Message());
wifi.Host("spl3d.azurewebsites.net");
delay(200);
Serial.print(wifi.Message());
wifi.Port("80");
delay(200);
Serial.print(wifi.Message());
wifi.Path("/iot/data.aspx");
delay(200);
Serial.print(wifi.Message());
Serial.println("http://spl3d.azurewebsites.net/iot/data.aspx");
wifi.UserID(“12345");
delay(200);
Serial.print(wifi.Message());
}

## Slide 3
void loop()
{
delay(1000);
//AP에 연결한다.
wifi.ConnectAP();
delay(500);
for (int i = 0; i< 10; i++)
{
String s = wifi.Message();
if (s.length() > 0)
{
Serial.print(s);
if (s.startsWith("[IP]"))
{
Serial.println("");
Serial.println("AP Connected OK");
}
}
delay(1000);
}
//수신된 값을 읽어온다.
for (int i = 0; i< 15; i++)
{
String s = wifi.WiFiRead();
if (s.length() > 0)
{
Serial.println("Read OK");
Serial.println(s);
}
delay(1000);
}
//Send Data
int a0 = analogRead(0);
wifi.Send(a0);
delay(500);
Serial.println("Send data");
for (int i = 0; i< 5; i++)
{
Serial.print(wifi.Message());
delay(500);
}
Serial.println("");
//WiFi 연결을 해제한다.
wifi.DisconnectAP();
delay(500);
Serial.print(wifi.Message());
for (int i = 0; i< 5; i++)
{
Serial.print(wifi.Message());
delay(500);
}
Serial.println("");
}